Notice d'accessibilité des personnes à mobilité réduite aux

Établissements et Installations ouvertes au public

(E.R.P. et I.O.P.)

prévue par les articles R.111-19-18 et R.111-19-19 du Code de la construction et de l'habitation

1- RAPPELS

Réglementation

- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005

- Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 modifié par le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007

- Arrêtés du 1er août 2006, du 11 septembre 2007, du 30 novembre 2007 et du 8 décembre 2014

L'obligation concernant les ERP et IOP

Les exigences d'accessibilité des ERP et IOP sont définies par les articles R.111-19 à R.111-19-12 du code de la construction et de l’habitation.

L'article R. 111-19-1 précise :

« Les établissements recevant du public définis à l’article R. 123-2 et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.

« L’obligation d’accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements.

Définition de l’accessibilité :

L’accessibilité est une obligation de résultat, il s’agit d’assurer l’usage normal de toutes les fonctions de l’établissement ou de l'installation.

Art. R. 111-19-2. - "Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d’accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d’usage équivalente. "

Exigences générales d’accessibilité

Le projet doit intégrer l’accessibilité à tous les types de handicaps (physiques, sensoriels, cognitifs, mentaux ou psychiques). C’est ainsi que seront notamment pris en compte :

Pour la déficience visuelle : des exigences en termes de guidage, de repérage et de qualité d’éclairage

Pour la déficience auditive : des exigences en termes de communication, de qualité sonore et de

signalisation adaptée

Pour la déficience intellectuelle : des exigences en termes de repérage et de qualité d’éclairage

Pour la déficience motrice : des exigences spatiales, de stationnement et de circulation adaptés, de cheminement extérieur et intérieur, de qualité d’usage des portes et équipements.

Ce document a pour principal objectif de décrire comment votre projet répond aux obligations réglementaires. Les cases prévues à cet effet doivent être remplies le plus exhaustivement possible en tenant compte de l'avancement des réflexions au moment du dépôt du dossier. Les dispositions non encore définitives pourront faire l'objet d'ajustements mais il convient toutefois d'indiquer qu'elles seront prises en compte ultérieurement.

PRINCIPALES DISPOSITIONS TECHNIQUES CONCERNANT LE PRESENT PROJET

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR

ET L'ETABLISSEMENT

1 – DEMANDEUR (bénéficiaire de l’autorisation)

NOM, prénoms ......................................................................................................................................................................... Pour les personnes morales, nom du représentant légal ou statutaire : ............................................................................

ADRESSE : ............................................................................................................................................................................…. Code postal .............................................. Commune .............................................................................................................. Téléphone fixe portable ..................................................... Mail .......................................................................................... @ ..........................................................................................

2 – ETABLISSEMENT

NOM de l’établissement :........................................................................................................................................................... ACTIVITE avant travaux : .................................................................. après travaux :.......................................................... IDENTITE du futur exploitant : ...................................................................................................……………………………….. TYPE(S) et CATEGORIE de l’établissement (selon R123-19 du CCH - voir fiche sécurité) :..............................................

ADRESSE : ............................................................................................................................................................................…. Code postal .............................................. Commune ...........................................................................................................

RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES A LA BONNE COMPREHENSION DU DOSSIER

1 - Descriptif sommaire des travaux envisagés

PRISE EN COMPTE DE LA RÉGLEMENTATION ACCESSIBILITÉ DANS LE PROJET :

l’arrêté du 8 décembre 2014 sur l’accessibilité dans les ERP existants

Article 2 -Cheminements extérieurs

- Caractéristiques minimales à respecter pour le cheminement usuel (largeur, pente, espaces de manœuvre de portes, de demi tour, de repos, d'usage, ….)

- Repérage, guidage (contraste visuel, signalisation,…)

- Sécurité d'usage (hauteur sous obstacles, repérage vide sous escaliers, éveil de vigilance en haut des

escaliers, …)

- Qualité d'éclairage (minimum 20 lux), …

Travaux prévus : (exemple 1 : création d’une rampe d’accès devant l’entrée principale) (exemple 2 : remplacement du revêtement dans l’allée) etc… Dérogations demandées (cf fiche annexe) : (exemple 1 : garder l’allée non accessible aux PMR) etc… A l’issue des travaux, l’ERP sera conforme aux prescriptions de l’article 2 de l’arrêté du 8 décembre 2014. Ou ERP non concerné par l’article 2 : il n’y a pas de cheminements extérieurs

Article 3 –Stationnement automobile

- Nombre : 2% du nombre total de places pour le public, situées à proximité de l'entrée, du hall d'accueil, de l'ascenseur, …

- Caractéristiques minimales à respecter avec signalisation verticale et marquage au sol

- Raccordement avec cheminement horizontal sur une longueur de 1,40m minimum

- Valeur d'éclairement prévue (50 lux en tout point des circulations piétonnes des parcs de

stationnement, 20 lux en tout autre point des parcs de stationnement), …

Travaux prévus : - Dérogations demandées (cf fiche annexe) : A l’issue des travaux, l’ERP sera conforme aux prescriptions de l’article 3 de l’arrêté du 8 décembre 2014. Ou ERP non concerné par l’article 3 : il n’y a pas de places de stationnement

Article  4 -Accès aux bâtiments

- Descriptif le cas échéant du dispositif de contrôle d’accès (digicodes, visiophones)

- Entrées principales facilement repérables (éléments architecturaux, matériaux différents, …)

- Caractéristiques à respecter (seuil, largeur de portes, conditions de filtrage, …)

- Positionnement des systèmes de communication et des dispositifs de commande (interphone,

poignées), …

Travaux prévus : - Dérogations demandées (cf fiche annexe) : A l’issue des travaux, l’ERP sera conforme aux prescriptions de l’article 4 de l’arrêté du 8 décembre 2014.

Article  5 - Accueil du public

- Caractéristique des guichets, banques d'accueil, caisses de paiement, comptoirs,…

- Mobilier adapté pour les personnes circulant en fauteuil roulant et facilement repérable

- Si accueil sonorisé prévoir induction magnétique et pictogramme correspondant

- Qualité d'éclairage (minimum 200 lux), …

Travaux prévus : - Dérogations demandées (cf fiche annexe) : A l’issue des travaux, l’ERP sera conforme aux prescriptions de l’article 5 de l’arrêté du 8 décembre 2014. Ou ERP non concerné par l’article 5 :

Article  6 - Circulations intérieures horizontales

- Éléments structurants repérables par les déficients visuels

- Caractéristiques minimales à respecter (largeur des circulations, largeur des portes, espaces de manœuvre de portes ,…)

- Qualité d'éclairage (minimum 100 lux), .…

Travaux prévus : - Dérogations demandées (cf fiche annexe) : A l’issue des travaux, l’ERP sera conforme aux prescriptions de l’article 6 de l’arrêté du 8 décembre 2014. Ou ERP non concerné par l’article 6 :

Article  7 - Circulations verticales

7.1 -  Escaliers

- Contraste visuel et tactile en haut des escaliers, qualité d'éclairage (minimum 150 lux),

- Caractéristiques minimales à respecter (largeur des escaliers, hauteur des marches et giron, mains courantes contrastée, …), …

Travaux prévus : - Dérogations demandées (cf fiche annexe) : A l’issue des travaux, l’ERP sera conforme aux prescriptions de l’article 7.1 de l’arrêté du 8 décembre 2014. Ou ERP non concerné par l’article 7.1 :

7.2 -  Ascenseurs

- Obligation d'ascenseur si accueil en étages de plus de 50 personnes (100 pour type R) ou prestations

différentes de celles offertes au niveau accessible

- Conforme à la norme EN 81-70 (dimensionnement, éclairage, appui, indications liées au mouvement de la

cabine, annonce des étages desservis, …)

- Possibilité d'élévateurs sous conditions, …

Travaux prévus : - Dérogations demandées (cf fiche annexe) : A l’issue des travaux, l’ERP sera conforme aux prescriptions de l’article 7.2 de l’arrêté du 8 décembre 2014. Ou ERP non concerné par l’article 7.2 :

Article  8 -Tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques

- Ne peuvent remplacer un ascenseur obligatoire

- Doivent être doublés par un cheminement accessible non mobile ou par un ascenseur, …

Travaux prévus : - Dérogations demandées (cf fiche annexe) : A l’issue des travaux, l’ERP sera conforme aux prescriptions de l’article 8 de l’arrêté du 8 décembre 2014. Ou ERP non concerné par l’article 8 :

Article  9 - Nature et couleur des matériaux de revêtements et qualité acoustique

- Nature et couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds (Les matériaux doivent éviter toute gène sonore ou visuelle, dans ce but ils doivent respecter certaines dispositions)

- Traitement acoustique des espaces d'accueil, d'attente du public et de restauration – matériaux prévus (niveaux de performance visés en termes d'isolement acoustique et d'absorption des sons - aire d'absorption des revêtements et éléments absorbants > 25 % de la surface au sol de ces locaux)

- …

Travaux prévus : - Dérogations demandées (cf fiche annexe) : A l’issue des travaux, l’ERP sera conforme aux prescriptions de l’article 9 de l’arrêté du 8 décembre 2014. Ou ERP non concerné par l’article 9 :

Article  10 - Portes, portiques et sas

- Dimensionnement des portes battantes, des portes automatiques, des portillons (largeur des portes,

positionnement des poignées, résistance des fermes-portes, repérage des parties vitrées,…)

- …

Travaux prévus : - Dérogations demandées (cf fiche annexe) : A l’issue des travaux, l’ERP sera conforme aux prescriptions de l’article 10 de l’arrêté du 8 décembre 2014. Ou ERP non concerné par l’article 10 :

Article  11 - Locaux ouverts au public, équipements et dispositifs de commande

- Description des appareils distributeurs, des dispositifs d’information et de communication divers,

notamment signalétique, écrans, panneaux à messages défilants, bornes d’information, dispositifs de

sonorisation

- Hauteur et emplacement des équipements et dispositifs de commande destinés au public, notamment

dispositifs d’ouverture de portes, interrupteurs, commandes d’arrêt d’urgence, (Nécessité d'un repérage

aisé des équipements et dispositifs de commandes - contraste visuel, signalisation,…)

- Caractéristiques minimales du vide nécessaire en partie inférieure des guichets, mobiliers à usage de

lecture, d'écriture ou d'utilisatoin d'un clavier

- Information sonore doublée par une information visuelle

- …

Travaux prévus : - Dérogations demandées (cf fiche annexe) : A l’issue des travaux, l’ERP sera conforme aux prescriptions de l’article 11 de l’arrêté du 8 décembre 2014. Ou ERP non concerné par l’article 11 :

Article  12 - Sanitaires

- Localisation et caractéristiques minimales à respecter pour les sanitaires accessibles aux personnes

handicapées

- Espace latéral libre à côté de la cuvette, espace de manoeuvre de porte avec possibilité de demi-tour à

l'intérieur ou à défaut à l'extérieur

- Positionnement de la cuvette, de la barre d'appui (hauteur), des accessoires tels que miroir, distributeur de

savon, sèche-mains, …

- Obligation d'un lave mains à l'intérieur des sanitaires adaptés

- …

Travaux prévus : - Dérogations demandées (cf fiche annexe) : A l’issue des travaux, l’ERP sera conforme aux prescriptions de l’article 12 de l’arrêté du 8 décembre 2014. Ou ERP non concerné par l’article 12 :

Article  13 - Sorties

- Les sorties correspondantes à un usage normal du bâtiment doivent être repérables de tout point et sans

confusion avec les sorties de secours

Travaux prévus : - Dérogations demandées (cf fiche annexe) : A l’issue des travaux, l’ERP sera conforme aux prescriptions de l’article 13 de l’arrêté du 8 décembre 2014. Ou ERP non concerné par l’article 13 :

Article 14 - Éclairage.

- Qualité de l'éclairage, artificiel ou naturel, ne créant pas de gêne visuelle

- Valeurs d'éclairement moyen prescrites

Travaux prévus : - Dérogations demandées (cf fiche annexe) : A l’issue des travaux, l’ERP sera conforme aux prescriptions de l’article 14 de l’arrêté du 8 décembre 2014. Ou ERP non concerné par l’article 14 :

Article  16 - Établissements ou installations recevant du public assis

- Nombre de places accessibles, taux par rapport au nombre total, localisation, cheminement permettant d'y

accéder depuis l'entrée

Travaux prévus : - Dérogations demandées (cf fiche annexe) : A l’issue des travaux, l’ERP sera conforme aux prescriptions de l’article 16 de l’arrêté du 8 décembre 2014. Ou ERP non concerné par l’article 16 :

Article  17 - Établissements disposant de locaux d'hébergement

- Nombre et caractéristiques des chambres, salles d'eau, cabinets d'aisance accessibles, taux de ces chambres

et locaux par rapport au nombre total, localisation, répartition par catégorie)

Travaux prévus : - Dérogations demandées (cf fiche annexe) : A l’issue des travaux, l’ERP sera conforme aux prescriptions de l’article 17 de l’arrêté du 8 décembre 2014. Ou ERP non concerné par l’article 17 :

Article  18 - Établissements ou installations comportant des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage, des douches

- Nombre et caractéristiques des cabines et douches accessibles

Travaux prévus : - Dérogations demandées (cf fiche annexe) : A l’issue des travaux, l’ERP sera conforme aux prescriptions de l’article 18 de l’arrêté du 8 décembre 2014. Ou ERP non concerné par l’article 18 :

Article 19 - Établissements comportant des caisses de paiement disposées en batterie

- Nombre et localisation des caisses accessibles)

Date et signature du demandeur,

Travaux prévus : - Dérogations demandées (cf fiche annexe) : A l’issue des travaux, l’ERP sera conforme aux prescriptions de l’article 19 de l’arrêté du 8 décembre 2014. Ou ERP non concerné par l’article 19 :

Date et signature du demandeur,

DEMANDE EVENTUELLE DE DEROGATION

Mise en garde : l'octroi d'une dérogation ne dispense pas le demandeur de respecter l'ensemble des

règles non dérogées

Règles à déroger

Éléments du projet auxquels s'appliquent ces dérogations

Justifications de chaque demande

Si mission de service public, mesures de substitution proposée

Date et signature du demandeur